## Slide 1
조선소 안전을 위한
AI 기반 실시간 사고 감지 시스템
디지털 부산 스마트아카데미
2024. 10. 21
안전하조
양시현
전주영
박초신

## Slide 2
1. 주제 선정 이유 4. 화재 및 안전장비 감지 모델
2. 프로젝트 목표 5. 안전사고 감지 모델
3. 시스템 구조도 6. 장점 및 기대효과
PLANNING
CONTENTS

## Slide 3
1. 주제 선정 이유
조선소 산업 사고의 심각성

## Slide 4
1. 주제 선정 이유
사고 발생 건수 대비 사망, 실종자 수가 가장 높은 유형은 안전사고였다.
< 2019-2023년 해양사고 유형별 사고 발생 대비 사망, 실종자 수 >
자료: 중앙해양안전심판원 해양사고 통계

## Slide 5
1. 주제 선정 이유
1인 작업자의 사고발생 대비 사망 실종자 수는 비율이 높다.
< 2019-2023년 안전사고 세부유형별 사고 발생 대비 사망 실종자 수>
자료: 중앙해양안전심판원 해양사고 통계

## Slide 6
1. 주제 선정 이유
복장, 보호구의 잘못사용으로 인한 건설, 운수, 통신업의 사망자 수
자료: 안전보건공단 – 2018~2022년 산업재해 현황분석

## Slide 7
1. 주제 선정 이유
3년간 731억원 선박·항만 화재로 손실… 소방청, 특별소방안전대책 추진
항만 선박 화재는 건수에 비해 경제적 손실이 크다.
자료: 안전신문

## Slide 8
2. 프로젝트 목표
작업 환경에서 발생할 수 있는 안전사고에 대처하기 위해서는 실시간 감지와 신속한 대응이 필수적이다.
하지만 사람이 CCTV 영상을 직접 모니터링하여 위험 상황을 실시간으로 감지하는 데는 한계가 있다.
이 문제를 해결하기 위해 AI 기반 영상 분석 기술을 활용하여 근로자의 안전사고, 화재 발생, 안전장비 미착용 등을 자동으로 감지하고 즉각 대응할 수 있는 시스템 구축이 필요하다.
궁극적으로 항만 작업 환경의 안전 강화를 통해 인명피해를 최소화하는 것이 목표이다.
실시간 감지와
신속한 대응
항만 근로자
인명피해 최소화
AI 기반
사고 감지
시스템 구축
항만 작업은 중장비를 활용한 고위험 작업이 빈번히 이루어지는 곳으로, 근로자의 안전이 무엇보다 중요하다.
출처: 미국 국립 사법연구소

## Slide 9
3. 시스템 구조도
CCTV를 통해 실시간 사고 · 화재 감지, 앱을 통해 안전장비 유무 판단 및 위험 상황 알림
Safety incident
Server
APP
Fire
Safety
equipment
YOLOv8n
(You Only Live Once v8-Nano)
화재 및 안전장비 감지 모델
Detectron2
Keypoints R-CNN
Random Forest
안전사고 감지 모델

## Slide 10
4-1 사용 데이터 및 모델
4-3 실행 영상
4. 화재 및 안전장비 감지 모델
4-2 모델 선정 이유

## Slide 11
4-1 사용 데이터 및 모델
선박 해양 스마트 야드
안전 데이터
안전장비 이미지 데이터에 있는 라벨링된 안전모, 안전대
안전대
안전모
- 데이터 분포
안전장비:
안전모/안전대

## Slide 12
4-1 사용 데이터 및 모델
화재 발생 예측
영상 데이터
- 데이터 소개
초기와 중기 단계의
화재 영상, 이미지가
수집되어 AI 화재 감지
모니터링 시스템
구축에 활용
라벨링된 연기 · 불꽃 이미지 데이터로 학습 수행
연기
불꽃

## Slide 13
4-1 사용 데이터 및 모델
YOLOv8n
(You Only Live Once v8-Nano)
YOLO는 단일 신경망으로 동시에 객체의 위치와 클래스를 분류하여 실시간으로 처리할 수 있는 모델입니다.

## Slide 14
4-2 모델 선정 이유
객체 탐지 모델 성능 비교 - 바운딩 박스 mAP(Mean Average Precision) 비교
 | mAP50
YOLOv5n | 0.821
YOLOv6n | 0.642
YOLOv8n | 0.824
YOLOv8n 사용 이유

## Slide 15
객체탐지(바운딩박스) 검출 성능 비교 – mAP 및 FPS(Frame Per Second) 비교
 | mAP50 | FPS
YOLOv8n | 0.824 | 16
Detectron2 Faster R-CNN | 0.830 | 9
4-2 모델 선정 이유
YOLOv8n 사용 이유

## Slide 16
카메라.
서버 .
4-3 실행 영상
안전장비 착용 유무 판별
애플리케이션.

## Slide 17
카메라.
서버 .
애플리케이션.
4-3 실행 영상
화재 감지

## Slide 18
5-1 사용 데이터 및 모델
5-3 안전사고 분류
5. 안전사고 감지 모델
5-2 모델 선정 이유
5-4 실행 영상

## Slide 19
5-1 사용 데이터 및 모델
- 데이터 분포
사고유형:
추락/쓰러짐/정상상태
선박 해양 스마트 야드
안전 데이터
사고 발생 영상을 토대로 키포인트 추출하여 분류를 위한 학습 데이터를 만든다.
팔꿈치 각도 | 어깨 각도 | 허리 각도 | 무릎 각도 | 머리 높이 | 허리 높이 | 발목 높이
10.400 | 17.674 | 26.185 | 0.285 | 0.344 | 0.688 | 0.944
24.534 | 6.311 | 55.629 | 32.406 | 0.407 | 0.673 | 0.948
35.325 | 28.136 | 112.975 | 45.041 | 0.535 | 0.687 | 0.960

## Slide 20
Detectron2
Keypoints R-CNN
Detectron2는 객체 검출과 객체의 관절 키포인트를 예측하는 딥러닝 기반 모델입니다.
5-1 사용 데이터 및 모델

## Slide 21
5-2 모델 선정 이유
YOLOv8n-Pose
Detectron2 Keypoints R-CNN
YOLO-Pose에 비해 Detectron2가 더 정확하게 키포인트를 검출 한 모습
mAP50
0.798
0.869
0.511
mAP50-95
0.651

## Slide 22
Random Forest
결정트리(Decision Tree)
데이터를 특정 기준에 따라 분할하며 예측을 수행하는 트리 구조의 모델
랜덤포레스트(Random Forest)
여러 개의 결정트리를 독립적으로 학습하고 그 예측 결과를 다수결로 결정하는 앙상블 모델
앙상블(Ensemble)
여러 개의 모델을 결합하여 더 나은 예측 성능을 얻는 기법
5-2 모델 선정 이유

## Slide 23
분류 모델 비교
Random Forest
SVM
(Support Vector Machine)
LSTM
(Long Short-Term Memory)
class | precision | recall | f1-score | support
0.0 | 0.87 | 1.00 | 0.93 | 34
1.0 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 6
2.0 | 0.67 | 0.40 | 0.50 | 10
class | precision | recall | f1-score | support
0.0 | 0.93 | 0.82 | 0.87 | 34
1.0 | 0.86 | 1.00 | 0.92 | 6
2.0 | 0.54 | 0.70 | 0.61 | 10
class | precision | recall | f1-score | support
0.0(Normal) | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 34
1.0(Fall) | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 6
2.0(Drop) | 0.89 | 0.80 | 0.84 | 10
검증 정확도: 0.92
검증 정확도: 0.82
검증 정확도: 0.805
랜덤포레스트 사용 이유
5-2 모델 선정 이유

## Slide 24
5-3 안전사고 분류
사진 한장으로는 의도하여 누운 것인지 안전사고로 쓰러져 있는 것인지 구분할 수 없다.
normal
fall

## Slide 25
쓰러짐의 경우는 관절 각도의 변화가 정상 상태에 비해 불규칙하고 변동성이 크다.
< 누움과 쓰러짐의 비교 >
누움(정상)
쓰러짐(이상상태)
각도
프레임
각도
프레임
5-3 안전사고 분류

## Slide 26
< 쓰러짐과 추락의 패턴비교 >
쓰러짐은 완만하게 움직이고 추락은 급격히 변화하는 패턴 차이를 보인다.
쓰러짐
추락
y 높이
y 높이
5-3 안전사고 분류
프레임
프레임

## Slide 27
5-4 실행 영상
애플리케이션.
카메라.
서버 .
작업자의 안전사고 감지

## Slide 28
6. 장점 및 기대효과
실시간으로 위험 상황을 감지하여 즉각적인 대응을 할 수 있어 사고를 미연에 방지할 수 있다.
작업자의 안전 강화
화재나 중대한 안전사고 발생 시 즉각적인 경고와 조치가 가능하여 인명 피해를 최소화할 수 있다.
사고 인명피해 최소화
항만에 국한되지 않고 안전사고가 발생할 수 있는 다양한 산업에서
시스템을 활용할 수 있다.
다방면 산업 활용
인력 절감
AI 자동화 시스템 도입으로 부족한 인력을 대체하여 인력 절감 효과를 기대할 수 있다.

## Slide 29
참고문헌
트레드링스 (2021) - 조선소 작업자 사망만인율
https://www.tradlinx.com/blog/market-trend/잇따르는-조선소-참극-재발-방지해야/
쉬핑뉴스넷 (2022) – 항만 작업자 안전사고 심각성
https://www.shippingnewsnet.com/news/articleView.html?idxno=49952
중앙해양안전심판원 (2019~2023) – 해양사고 통계
https://mtis.komsa.or.kr/stg/ana/accTypeStat
공공데이터포털 (2019~2023) – 화재 사고 통계
https://www.data.go.kr/data/15060386/fileData.do#layer_data_infomation
안전보건공단 - 2022년 산업재해 현황분석
https://oshri.kosha.or.kr/kosha/data/industrialAccidentStatus.do?mode=view&articleNo=447413&article.offset=0&articleLimit=10
MS COCO 2017
https://viso.ai/computer-vision/coco-dataset/
scikit-learn
https://scikit-learn.org/dev/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html
AI허브 - 선박 해양플랜트 스마트 야드 안전 데이터 https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=&topMenu=&aihubDataSe=data&dataSetSn=71770
AI허브 – 화재 발생 예측 영상 데이터 https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=&topMenu=&aihubDataSe=data&dataSetSn=71751
Ultralytics
https://docs.ultralytics.com/ko
detectron2
https://detectron2.readthedocs.io/en/latest/

## Slide 30
안전하조
디지털 부산 스마트아카데미
2024. 10. 21
양시현
전주영
박초신
Q & A